ИНФОРМАЦИЯ

о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование работ по текущему ремонту общего имущества | Наименование работ по содержанию общего имущества | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |
|  |  | Осмотр технического состояния конструктивных элементов | 1 раз в год |  |
|  |  | Очистка помещений от мусора | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  |  | Дезинсекция и дератизация помещений | По мере необходимости |  |
|  |  | Очистка приямков и отмосток от снега и наледи - в зимний период, от мусора, травы и поросли - в летний период | По мере необходимости |  |
|  | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, приямков, отмосток и входов в подвалы |  | По мере необходимости | Недопустимо дальнейшее развитие деформаций |
|  | Установка замков на входные двери в целях предотвращения доступа посторонних лиц в подвальные помещения |  | 1 раз в пять лет |  |
|  |  | Закрытие подвальных дверей на замок | По мере необходимости |  |
| II. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ, в т.ч. балконы и козырьки (включая входные) |
|  |  | Осмотр технического состояния | 1 раз в год в период подготовки к весенне-летней эксплуатации |  |
|  | Ремонт и окраска фасадов, включая штукатурные работы |  | По мере необходимости в плановом порядке |  |
|  | Ремонт и восстановление несущей способности отдельных участков стен и перегородок, в том числе укрепление угрожающих падением отдельных кирпичей, архитектурных деталей, облицовочных плиток |  | По мере выявления в плановом порядке | Недопустимо дальнейшее развитие деформаций |
|  | Заделка выбоин и трещин |  | По мере выявления в плановом порядке |  |
|  | Ремонт и восстановление герметизации межпанельных стыков |  | По мере выявления в плановом порядке |  |
|  | Утепление промерзающих углов зданий и стыков панелей |  | По мере выявления в плановом порядке |  |
|  | Ремонт и усиление плит балконов и козырьков, в т.ч. входных |  | По мере выявления в плановом порядке | Недопустимо дальнейшее развитие деформаций |
|  | Восстановление разрушенного гидроизоля-ционного слоя и организация водоотлива балконных плит и козырьков, в т.ч. входных |  | По мере выявления в плановом порядке |  |
| III. ПЕРЕКРЫТИЯ |
|  |  | Осмотр технического состояния | 1 раз в год |  |
|  | Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, накатов, дощатой подшивки, отдельных балок) |  | По мере выявления в плановом порядке | Недопустимо дальнейшее развитие деформаций |
|  | Восстановление утепляющего слоя |  | По мере выявления в плановом порядке |  |
|  | Противопожарная защита деревянных конструкций перекрытий |  | 1 раз в три года |  |
| IV. КРЫШИ И КРОВЛИ |
|  |  | Осмотр технического состояния | 2 раза в год |  |
|  |  | Очистка кровель и чердачных помещений от мусора, снега (не допуская увеличения снежного покрова более чем на 30см), наледи, прочистка внутреннего водостока, включая водоприемную воронку | По мере необходимости |  |
|  |  | Устранение неисправностей (локализация протечек кровли без применения дополнительных материалов) | По мере выявления в течение 3-х суток |  |
|  | Ремонт кровельного покрытия с частичной заменой материалов, включая все элементы примыканий, карнизных свесов и желобов, парапетов и парапетных решеток, водосточных труб, пожарных лестниц и т.п. |  | По мере выявления в плановом порядке |  |
|  | Усиление стропильных конструкций кровель – мауэрлатов, стропильных ног, стоек, подкосов и т.п. |  | По мере выявления в плановом порядке |  |
|  | Ремонт отдельных элементов и восстановление слуховых окон и выходов на кровлю |  | По мере выявления в плановом порядке |  |
|  | Ремонт и восстановление конструктивных элементов дымовых труб, вентиляционных шахт, канализационных вытяжек |  | По мере выявления в плановом порядке |  |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель |  | 1 раз в три года |  |
|  | Установка замков на входные двери или люки выхода на кровлю в целях предотвращения доступа посторонних лиц в чердачные помещения и кровельные покрытия |  | 1 раз в пять лет |  |
|  |  | Закрытие чердачных дверей на замок | По мере необходимости |  |
| V.ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |
|  |  | Осмотр технического состояния | 1 раз в год |  |
|  | Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений |  | По мере выявления в плановом порядке |  |
|  | Смена оконных и дверных приборов |  | По мере выявления в плановом порядке |  |
|  |  | Замена разбитых и частично недостающих стекол окон и дверей помещений общего пользования | По мере выявления в плановом порядке |  |
| VI. ПОЛЫ |
|  | Замена, восстановление отдельных участков |  | По мере необходимости в плановом порядке |  |
|  | Заделка выбоин, ремонт бетонных полов |  | По мере необходимости в плановом порядке |  |
| VII. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, в т.ч. крыльца входов |
|  |  | Осмотр технического состояния | 1 раз в год |  |
|  | Общестроительный ремонт помещений – штукатурка, перетирка, известковая и масляная окраска стен и потолков, инженерных сетей, с проведением сопутствующего комплекса работ по ремонту инженерных сетей, оконных и дверных заполнений и т.п. |  | 1 раз в пять лет |  |
|  | Укрепление, восстановление и ремонт отдельных участков лестничных маршей, их ограждений |  | По мере необходимости в плановом порядке |  |
| VIII. ПЕЧИ И ОЧАГИ, включая дымовые трубы с дымоходами |
|  |  | Проверка неисправности дымоходов и газоходов, включая оголовки труб | 4 раза в год |  |
| IX. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
|  |  | Осмотр элементов благоустройства | 1 раз в год в период подготовки к весенне-летней эксплуатации |  |
|  |  | Завоз свежего песка | По мере необходимости в плановом порядке |  |
|  |  | Спиливание деревьев и их ветвей, являющихся причиной разрушения конструктивных элементов зданий и нарушающих нормативные требования по инсоляции жилых помещений | По мере необходимости в плановом порядке |  |
|  |  | Обрезка крон кустарников | По мере необходимости в плановом порядке |  |
|  |  | Очистка от снега в зимний период подъездных путей к контейнерным площадкам | По мере необходимости в плановом порядке |  |
|  |  | Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных площадок | По мере необходимости |  |
|  | Установка и ремонт ограждения контейнерных площадок |  | По мере необходимости в плановом порядке |  |
|  | Ремонт и замена оборудования дворовых площадок – спортивных, игровых, хозяйственных |  | По мере необходимости в плановом порядке |  |
|  | Ремонт и замена скамеек, установка урн |  | По мере необходимости в плановом порядке |  |
|  | Планировка и подсыпка дворовых территорий (дресвой, щебнем, песчано-гравийной смесью) |  | По мере необходимости в плановом порядке |  |
| X.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
|  |  | Осмотры технического состояния тепловых систем и ГВС, включая оборудование | 2 раза в год |  |
|  |  | Гидравлическое испытание, промывка, ремонт и регулировка систем центрального отопления, включая бойлеры | При подготовке к отопительному сезону |  |
|  |  | Консервация и пуск системы отопления с ликвидацией воздушных пробок и непрогревов | В течение 3-х суток после пуска системы |  |
|  |  | Обслуживание сетей, включая запорную и регулировочную арматуру, приборы учета, контрольно-измерительные приборы | Постоянно |  |
|  |  | Поверка приборов учета | По паспорту прибора |  |
|  | Ремонт и замена отдельных элементов и частей с целью восстановления работоспособности системы: в жилом помещении – стояки и ответвления от стояков до отключающих устройств, включая запорно-регулирующую арматуру и исключая отопительные приборы. Замена и установка отопительных приборов (только в помещениях общего пользования). |  | В течение 3-х суток |  |
|  | Комплектация вводов и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами |  | По мере необходимости |  |
|  | Установка и ремонт приборов учета на вводе в жилой дом |  | В плановом порядке |  |
|  | Восстановление тепловой изоляции инженерных сетей и оборудования |  | По мере необходимости при подготовке к отопительному сезону |  |
|  | Ремонт и замена водонагревателей |  | По мере необходимости в плановом порядке |  |
| XI. СЕТИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
|  |  | Осмотры технического состояния сетей водоснабжения, включая оборудование | 2 раза в год |  |
|  |  | Обслуживание сетей, включая запорную и регулировочную арматуру, приборы учета, насосные установки, контрольно-измерительные приборы | Постоянно |  |
|  |  | Поверка приборов учета | По паспорту прибора |  |
|  | Ремонт и замена отдельных элементов и частей с целью восстановления работоспособности системы: в жилом помещении – стояки и ответвления от стояков до отключающих устройств, включая запорно-регулирующую арматуру |  | В течение 3-х суток |  |
|  | Комплектация вводов поверенными контрольно-измерительными приборами |  | По мере необходимости |  |
|  | Установка и ремонт приборов учета на вводе в жилой дом |  | В плановом порядке |  |
|  | Восстановление тепловой изоляции инженерных сетей |  | По мере необходимости |  |
| XII. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ (включая систему внутренних водостоков) |
|  |  | Осмотры технического состояния канализационных сетей | 2 раза в год |  |
|  |  | Обслуживание сетей, включая устранение засорений, произошедших не по вине проживающих, подчеканку раструбов и стыков, укрепление труб | Постоянно |  |
|  | Ремонт и замена отдельных элементов и частей с целью восстановления работоспособности системы (в жилом помещении – стояки (сантехнические приборы приобретаются и устанавливаются владельцами помещений)) |  | Постоянно |  |
| XIII. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ |
|  |  | Осмотры технического состояния электрических сетей, включая оборудование и системы наружного внутридворового освещения | 2 раза в год |  |
|  |  | Обслуживание сетей, включая ревизию электросетей и электрооборудования, проверку заземления оболочки электрокабелей и осветительной проводки, обслуживание приборов учета | Постоянно |  |
|  |  | Поверка приборов учета | По паспорту прибора |  |
|  | Замена неисправных участков электросетей до ввода в квартиры, включая электротехническое оборудование (автоматы, пакетники, выключатели, распределительные коробки, светильники, вводные и этажные щитки и т.п.), систем наружного освещения |  | В течение смены |  |
|  | Установка общих приборов учета электроэнергии |  | В плановом порядке |  |
| XIV. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ |
|  |  | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | По мере необходимости в плановом порядке |  |
|  |  | Проверка вентиляционных каналов | Каналов, не оборудованных газовыми приборами – 1 раз в год, оборудованных - 2 раза в год |  |
|  | Ремонт и замена отдельных элементов вентканалов, включая вентшахты на кровле, с целью восстановления работоспособности |  | По мере необходимости в плановом порядке |  |
| XV. ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
|  |  | Вывоз ТБО | По графику специализированного предприятия |  |
|  |  | Уборка контейнерных площадок от просыпавшегося при выгрузке контейнеров мусора | По графику специализированного предприятия |  |
| XVI. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВДГО) |
|  |  | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования | По графику специализированного предприятия, но не реже чем 1раз в три года |  |
|  |  | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию |  |  |
|  |  | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) |  |  |
|  |  | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов |  |  |
|  |  | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка |  |  |
|  |  | Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа |  |  |
|  |  | Замена баллонов для сжиженных углеводородных газов |  |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом |  |  |
| XVII.Оперативно-диспетчерское обслуживание |
|  |  | Прием заявок (информации) от граждан о некачественной поставке услуг, неисправностях или аварийных ситуациях на жилищном фонде | Круглосуточно |  |
|  |  | Принятие мер по устранению аварийных ситуаций | Немедленно |  |
|  |  | Координация и обеспечение взаимодействия специальных служб и организаций, обслуживающих жилищный фонд, при устранении аварийных ситуаций | В период устранения аварийных ситуаций |  |
| XVII. АВАРИЙНО- ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
|  |  | Выезд специалистов АДС после получения сообщения от центральной диспетчерской службы города, ОДС или граждан | Немедленно |  |
|  |  | Принятие мер по локализации аварии | Немедленно |  |
|  |  | Проведение необходимых ремонтных работ | Немедленно |  |

Перечень

и периодичность работ по уборке придомовой территории в жилищном фонде

| № п/п | Вид работ | Периодичность работ | Повторяемость работ в течение года (ориентировочно) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Холодный период |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | 67 |
| 2 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 20 |
| 3 | Очистка пешеходных дорожек и крылец от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда | 7 |
| 4 | Очистка пешеходных дорожек от уплотненного снега | 1 раз в месяц | 7 |
| 5 | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в трое суток в дни без снегопада | 38 |
| 6 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в сутки | 30 |
| 7 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 2 раза в месяц | 13 |
| 8 | Очистка урн от мусора | 1 раз в неделю | 28 |
| 9 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | 1 раз в неделю | 28 |
| 10 | Уборка контейнерной площадки | 1 раз в сутки | 134 |
| II. Теплый период |
| 11 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в двое суток | 55 |
| 12 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (50% территории) | 1 раз в неделю | 8 |
| 13 | Очистка урн от мусора | 2 раза в неделю | 48 |
| 14 | Уборка газонов | 1 раз в неделю | 24 |
| 15 | Скашивание газонов | 3 раза за летний период | 3 |
| 16 | Уборка контейнерной площадки | 1 раз в сутки | 116 |

Перечень и периодичность работ по уборке помещений общего пользования (лестничных клеток и маршей) в жилищном фонде

| № п/п | Вид работ | Периодичность работ | Повторяемость работ в течение года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 24 |
| 2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 12 |